Краны шаровые фланцевые полнопроходные

11ч2фт PN 16

Среда – вода, пар, при температуре от +1 до +225 оС

Масла до температуры + 100 оС;

Материалы: корпус – чугун СЧ20;

Шар, шток – сталь нержавеющая;

Уплотнения – фторопласт;

Герметичность затвора – класс А по ГОСТ 9544-93

Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12815-80

| DN, мм | 50 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажная длина, мм | 180 | 210 | 230 |
| Масса, кг | 9,5 | 15,5 | 24 |

Отпускная цена в грн., в том числе НДС – 20%

| кол-во, шт DN, мм | До 10 | 10-20 | 20-50 | Более 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 50 | 300 | 280 | 270 | 264 |
| DN 80 | 475 | 455,5 | 433 | 399 |
| DN 100 | 610 | 580 | 544 | 520 |

Внимание:

Монтажные размеры крана 11ч2фт равны монтажным размерам задвижек типа 30ч6бр.

Замена задвижки на шаровый кран производится без реконструкции трубопровода.